PRORAČUN IZVOZNOG POSTROJENJA S KOŠEVIMA

U KÖEPE SUSTAVU

Zadano:

Qh = 186 t/h	 - satni kapacitet

H0 = 305 m	 - dubina okna

Hod = 7,0 m	 - visina odvozišta

Dk	- promjer kotura

Hp	- visina pretjerivanja (slobodna

visina u tornju)

Hk	- visina izvozne posude sa

spojnim dijelovima

Ho	- dubina okna

Hno	- udaljenost od navozišta do

osovine kotura

Hvd	- maksimalna duljina visećeg

dijela užeta

Hod	- visina odvozišta

Ht	- visina tornja

Hi	- visina izvoza

α	- obuhvatni kut užeta na koturu

Ko	- prazan koš

Kp	- puni koš

I  IZBOR KOLIČINE KORISNOG TERETA

Odabrano:      - dvoetažni koš s dva vagoneta:

Q = 2 · 2000 = 4000 kg.............ukupna nosivost vagoneta

qm= 2 · 1195 = 2390 kg............ ukupna vlastita masa vagoneta

V = 2,20 m3..............................volumen jednog vagoneta

Qk= 5520 kg.............................mrtva masa koša tj. njegova vlastita masa

hk= 9,1 m..................................visina koša

S = 1860 mm............................razmak između osi užeta u oknu

Mrtva težina koša s kolicima :

Tabele br. 5, 6  i 13; str. 28, 29 i 48 u knjizi V. I. Kiseljev: Rudarske mašine

II  PRORAČUN UŽETA

1. Visina tornja

Dk = 3,0 m	- orijentacioni promjer kotura

Hp = 10,0 m	- visina pretjerivanja

2. Dužina visećeg dijela užeta

3. Visina izvoza

4. Puno krajnje opterećenje

5. Masa užeta po metru dužnom

- gdje je:	(b = 1770 N/mm2...............nazivna zatezna čvrstoća žica u užetu

(0 = 0,9...............................fiktivna gustoća čelika

ks = 10................................faktor sigurnosti užeta (za novo uže)

Odabrano:     Köepe sustav sa 4 užeta

Propisani koeficijent sigurnosti užeta za prijevoz ljudi

Propisani koeficijent sigurnosti užeta za prijevoz materijala

Odabrano uže: 26 C 1770 z/Z

Konstrukcija užeta: j+6(1+6+12)

Broj žica u užetu: 114

Poprečni metalni presjek: A = 229 mm2

Masa užeta po metru duljine: pu = 2,16 kg/m(

Računska prekidna sila: Kr = 406 kN

Promjer užeta: d =26 mm

Promjer najdeblje žice u užetu: ( =1,60 mm

Stvarni koeficijent sigurnosti za materijal

Stvarni koeficijent sigurnosti za ljude

- Broj ljudi koji stane u koš :

gdje je:   Apk.............površina poda koša = 8,0 m2

ao.............površina koju zauzima jedan čovjek = 0,18 m2

- Opterećenje:

gdje je:   mlj.............prosječna masa čovjeka

Koeficijent sigurnosti:

III  ODREĐIVANJE DIMENZIJA KÖEPE KOTURA

za (b ( 1770 [N/mm2] mora biti zadovoljeno:

Odabrano:	Dk = 3,0 m

Obuhvatni kut

IV  KINEMATIKA IZVOZA

1. Broj izvoza na sat

2. Ukupno vrijeme jednog izvoza

Čisto vrijeme jednog izvoza

- gdje je:     ( =15 [s]...............pauza kod izvoza

3. Elementi kinematike

Odabiremo troperiodni trapezni dijagram.

Prema članu 20:    - ubrzanje:

- usporenje:

Brzina izvoza

Koeficijent iskorištenja brzine ():

- u opravdanim slučajevima, može se dopustiti povećanje faktora iskorištenja brzine do 0.8, ako se ne premašuju maksimalne brzine

- Trajanje  pojedinih perioda vožnje

4. Putevi koje koš prijeđe u pojedinim periodima vožnje

Provjera

V  DINAMIKA IZVOZA

1. Određivanje orijentacijske snage izvoznog motora

k = 1,2		- koeficijent otpora u oknu ( k = 1,2 ....................za dva koša )

( =1,5		- karakteristika dinamičkog režima ( ( =1,4-1,6........... za izvoz

koševima )

(z.p.= 0,85	- koeficijent korisnog djelovanja zupčanog prijenosa ((z.p.= 0,85 -

za dvostruki prijenos;   (z.p.= 0,92  -za jednostruki prijenos)

Odabiremo motor ( tabela 29, str. 116 u knjizi V. I. Kiseljev: Rudarske mašine):

N = 440 kW...............................snaga motora

n = 500 min-1  8,33 s-1.............broj okretaja motora

Zamašni moment ( tabela 27, str. 112 u knjizi V. I. Kiseljev: Rudarske mašine):

(GD)2 = 500 kgm2........................zamašni moment

Broj okretaja kotura

Prijenosni broj

2. Određivanje zbroja reducranih masa

Mrtva težina koša s kolicima

Reducirana masa užeta

Reducirana masa kotura

Reducirana masa rotora

Reducirana masa zupčastog prijenosa

3. Određivanje sila na obodu kotura

Statički uravnotežen sustav:      Pg = Pd      ,     Δ = 0

I			  I'

II			  II'

III		  III'

4. Određivanje snage na osovini bubnja

- početak 1. perioda

- kraj 1. perioda

- početak 2. perioda

- kraj 2. perioda

- početak 3. perioda

- kraj 3. perioda

VI  ODREĐIVANJE SNAGE MOTORA

* Treći član je jednak nuli ako je bilo koja od sila negativna!

- ostajemo pri prethodno odabranom motoru, snage:

Statički otpori užeta koje dolazi na kotur, odnosno odlazi s kotura

Otpor opterećenog i neopterećenog dijela užeta:   i

Reducirana težina opterećenog i neopterećenog dijela užeta: G'1 i G'2

gdje je:   Lu ...........ukupna dužina jednog dijela užeta

Koeficijent sigurnosti protiv klizanja

a) za period ubrzanog gibanja

b) za period jednolikog gibanja

c) za period usporenog gibanja

m mora biti ( 1,2 prema Pravilniku o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika

Natezanje dolaznog, odnosno odlaznog dijela užeta: F'1  i F'2

Tlak užeta

= 0,8 N/mm2

- (t mora biti < od 2 N/mm2 prema Pravilniku o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika

1. Nominalna sila

2. Kontrola preopterećenja po nominalnom dijagramu snaga

((doz=1,6 ( 1,8)