PRORAČUN DVORADNOG IZVOZNOG POSTROJENJA SA DVA SKIPA

(Skica izvoznog postrojenja)

Zadano:	Qh= 214 t/h		satni kapacitet

Ho= 500 m		dubina okna

sirovina: Cu rudača

hpb= 22 m		visina površinskog bunkera

hjb= 16,5 m		visina jamskog bunkera

I IZBOR KOLIČINE KORISNOG TERETA

t

Hi	- visina izvoza (orjentaciono)

h	- visina skipa h= 1,6m (orjentaciono)

Odabrano:	Q= 6000 kg		korisna masa skipa

Qm= 3600 kg		vlastita masa skipa

h= 2,1 m		visina skipa

S= 1680 mm		razmak između osi užeta u oknu

h0=4950 mm		put okvira skipa za vrijeme kretanja kotača 							skipa po krivini za pražnjenje

Stvarna visina izvoza:

II PRORAČUN UŽETA

1. Visina tornja

Ht= hpb+h+hr+hp+hk+(1/4Dk)=22.0+2.1+2.0+10+1/4(4.0=37.1 m

hr= 2.0 m	- nadvisivanje okvira skipa iznad ruba bunkera za pražnjenje (visina pražnjenja)

hk= 0	- razmak između kolotura (koloture su na istom nivou)

hp= 10.0 m	- visina pretjerivanja (slobodna visina u tornju), član 23. Pravilnika o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika (Službeni list SFRJ, br. 4, 1980, str. 118-137)

Dk= 4.0 m			- orjentacioni promjer koloture

2. Dužina visećeg dijela užeta

Hv.d.=Ho+hjb+Ht+h=500+16.5+37.1+2.1=555.7 ( 556 m

3. Puno krajnje opterećenje:

Qp=Q+Qm=6000+3600=9600 kg

4. Masa užeta po m(:

(

- gdje je:	(b=1770 N/mm2	- nazivna zatezna čvrstoća žica u užetu

(0=0.9			- fiktivna gustoća čelika

s=8			- faktor sigurnosti užeta (za novo uže)

Propisani koeficijent sigurnosti za prijevoz materijala:

sm=6-0.00075(Hi=6-0.00075(542.7=5.6

(član 71)

Bira se uže prema hrvatskim normama:

Konstrukcija užeta: j+6(1+6+6+6+14)

Broj žica u užetu: 198

Poprečni metalni presjek: A=542 mm2

Masa užeta po metru duljine: pu=5.16 kg/m(

Računska prekidna sila: Kr=959 kN

Promjer užeta: d=38 mm

Promjer najdeblje žice u užetu: (=2.1 mm

Stvarni koeficijent sigurnosti:

III ODREÐIVANJE DIMENZIJA KOLOTURA I BUBNJEVA

1. Promjer užetnih kolotura (član 27)

za (b ( 1770 N/mm2 (prema članu 27) mora biti zadovoljeno:

Dk ( 1200((=1200(2.1=2520 mm

Dk ( 100(d=100(38=3800 mm

Odabrano Dk=3,8 m

(Ako je Dk veći od orjentacijski uzetog za proračun Ht mora se prekontrolirati s)

2. Promjer bubnja

za (b ( 1770 N/mm2 (prema članu 30) mora biti zadovoljeno:

Db ( 1200((=1200(2,1=2520 mm

Db ( 100(d=100(38=3800 mm

Odabrano Db=3,8 m

3. Širina bubnja

Odabrano	B=2050 mm

hr=30 m	- rezervna dužina užeta (za ispitivanje)

i=3		- namotaji trenja (član 35)

(=2 mm	- razmak između susjednih namotaja

IV POLOŽAJ IZVOZNOG POSTROJENJA U ODNOSU NA OKNO

1. Minimalna udaljenost od osi izvoznog postrojenja do osi užeta u oknu

bmin=0.6(Ht+3.5+Db=0.6(37.1+3.5+3.8=29.6 ( 30 m

2. Dužina tetive Ls

Prema Ruskoj literaturi:	Ls ( 55 m

Prema zapadnoj literaturi:	Ls ( 60 m

c=1.0 m	- visina osi izvoznog stroja iznad otvora okna

3. Kutovi skretanja (kutovi devijacije prema članu 28):

a=0.7 m	- razmak između bubnjeva

(1=1(50(25” > 1(30(	što ne odgovara propisima pa je potrebno povećati b te ponovo izračunati Ls i provjeriti kut

b=35 m ( Ls=48.98 m ( (1=1(43(9” > 1(30( što još ne odgovara pa uzimamo:

b=45 m ( Ls=56.22 m ( (1=1(29(52” < 1(30(

(2=35(28” < 1(30(

4. Obuhvatni kut užeta na koloturi (član 27):

(=39(56(56((

(=90+(=90(+50(29(=129(56(56(( > 120( prema propisima.

V KINEMATIKA IZVOZA

1. Broj izvoza na sat:

2. Ukupno vrijeme jednog izvoza:

- čisto vrijeme za jedan izvoz:	T=T1-(=100-8=92 s

(=8 s	pauza kod izvoza

.

.

.

.

VI DINAMIKA IZVOZA

.

.

.

VII ODREÐIVANJE SNAGE MOTORA

.

.

N=600 kW; n=333 o/min, AT

1. Nominalna sila:

2. Kontrola preopterećenja:

a) po nominalnom dijagramu snaga:

((doz=1.6 ( 1.8)

b) na izuzetnu silu koja se može pojaviti:

- prilikom izvlačenja praznog skipa:

((i doz=1.8 ( 2.0)

(Sve skice i dijagrami moraju biti nacrtani u odgovarajućem mjerilu koje mora biti vidljivo označeno)