# Srednje vrijednosti koeficijenta kotrljanja f

| Vrsta puta | Koeficijent kotrljanja |
| --- | --- |
| Asfaltni i betonski | 0.010 |
| Od pijeska i šljunka – sa penetracijom i od kocke | 0.015 |
| Od pijeska i šljunka – uvaljani | 0.020 |
| Od lomljenog kamena,šljunka i pijeska,neobrađeni u nezadovoljavajućem stanju sa neravninama | 0.030-0.040 |
| Zemljani putevi uvaljani suhi | 0.040-0.050 |
| Uvaljani putevi u zimskim uvjetima | 0.020-0.030 |
| Etažni putevi,od pijeska i šljunka,neobrađeni i neuvaljani | 0.040-0.060 |
| Zemljani putevi po etažama | 0.050-0.060 |
| Neuvaljani putevi na odlagalištima | 0.090-0.120 |
| Pješčani rastresiti putevi i vrlo blatnjavi putevi | 0.150-0.0220 |

| R [m] | Dužina vidljivog puta za vrijednost S u [m] |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 20 | 25 | 30 | 32 | 41 |
| 30 | 31 | 35 | 38 | 50 |
| 40 | 36 | 40 | 44 | 58 |
| 50 | 40 | 45 | 50 | 69 |