PRORAČUN JAMSKOG TRANSPORTA LOKOMOTIVAMA

ZADANO:

- TROLEJ lokomotiva

- kapacitet transporta					Q= 625 t

- transportna dužina					L= 3,5 km

- nagib pruge u smjeru vožnje punih vagoneta		i= 2,9 (

IZBOR VAGONETA:

- GHH

- nosivost						QV= 4,0 t = 4000 kg

- vlastita masa						qV= 1,7 t = 1700 kg

- specifični osnovni otpor gibanju punog vagoneta		Wt =   70 N/t

- specifični osnovni otpor gibanju praznog vagoneta		Wo =   90 N/t

- specifični osnovni otpor pri pokretanju punog vagoneta	Wt’ = 100 N/t

- specifični osnovni otpor pri pokretanju praznog vagoneta	Wo’ = 120 N/t

IZBOR TIPA LOKOMOTIVE:

- CLAYTON lokomotiva model CT 12,5 s dva elektromotora

- adhezijska masa					G= 12,5 t = 12500 kg

- satna vučna sila						Fh = (2468(9,81) N = 24211,08 N

- satna brzina						vh = 10,2 km/h = 2,83 m/s

- satna snaga						Nh= 100 KS =   74,57 kW

- satna struja						Ih= Nh/U = 135,6 A

- napon							U =  550 V

UNIVERZALNA KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

-trajna struja:						Itr= Ih ( ( = 135,6 ( 0,4 = 54,24 A

-trajna brzina:						vtr= 1,54 vh = 1,54 ( 2,83 = 4,36 m/s

-trajna vučna sila:					Ftr= 0,32 ( Fh = 0,32 ( 24211,08 N

Ftr= 7747,55 N

- (	koeficijent ventilacije elektromotora, za jamske lokomotive = 0,4

RAČUNSKE VELIČINE TRANSPORTA:

- ukupna smjenska proizvodnja:				Qsmj = 625 t

- srednja transportna dužina:				Lsr= 3500 m

- trajanje pauze na navozištu i utovarnom mjestu za jednu kružnu vožnju:

(= 20 min

- prosječna vozna brzina vlaka:

v= 0,75 ( vtr = 0,75 ( 4,36 = 3,27 m/s

- vrijeme vožnje punog i praznog vlaka u toku jedne kružne vožnje:

TV=  =  = 2140,67 s = 35,68 min ( 36 min

- trajanje jedne kružne vožnje:

TKR= TV + ( = 36 + 20 = 56 min

- koeficijent relativnog trajanja vožnje:

( =  =  = 0,643

IZBOR VELIČINE VLAKA:

Uvjeti:

1)	Maksimalno dopuštena masa vlaka polazeći od uvjeta adhezije pri pokretanju na srednjem usponu:

G + Qt = =  = 178,64 t

- koeficijent adhezijskog trenja pri pokretanju na suhim tračnicama s pijeskom:

( = 0,25

- minimalno ubrzanje pri pokretanju:

a1 = 0,03 ( 0,05 m/s2

2)	Maksimalno dopuštena masa natovarenog vlaka polazeći od uvjeta zagrijavanja elektromotora tj. po vučnoj sili:

G + Qt = =  = 153,42 t

3)	Maksimalno dopuštena masa vlaka polazeći od uvjeta kočenja punog vlaka na srednjem nagibu:

G + Qt = =  = 96,84 t

- veličina usporenja pri kočenju:

ak =  =  = 0,238 m/s2

- Lk = 40 m 		propisani put kočenja

- vk = 4,36 m/s	brzina vožnje vlaka u početku kočenja = trajna brzina lokomotive

- ij0 = 2 %0 		nagib jednakog otpora tj. nagib kod kojeg je vučna sila kod vožnje punog vlaka prema dolje jednaka vučnoj sili kod vožnje praznog vlaka prema gore

Odabrano:	3. uvjet  (  G + Qt = 96,84 t

- Masa vlaka bez lokomotive:

Qt = 96,84 ( G = 96,84 ( 12,5 = 84,34 t

- Broj vagoneta u vlaku:

z =  =  = 14,80  (  14 vagoneta

- Masa praznog vlaka:

Qo = z ( qv = 14 ( 1,7 = 23,8 t

- Masa natovarenog vlaka:

Qt = z ( ( Qv + qv ) = 14 ( ( 4,0 + 1,7 ) = 79,8 t

KONTROLA IZABRANOG VLAKA NA ZAGRIJAVANJE ELEKTROMOTORA

- pretpostavka:

- Fp = Fh = 24211,08 N

- Fp - sila pokretanja lokomotive

- struja pokretanja jednog elektromotora je:

Ihm =  =  = 67,8 A

- struja pokretanja lokomotive ( s dva elektromotora ) je:

Ihl =  = 2 ( 67,8 = 135,6 A

- Vučna sila lokomotive u periodu ustaljene vožnje za puni vlak:

Ft =  =  = 3835,16 N

- Vučna sila svakog motora za puni vlak:

Fmt =  =  = 1917,58N

- Vučna sila lokomotive u periodu ustaljene vožnje za prazni vlak:

Fo =  =  = 4299,70 N

- Vučna sila svakog motora za prazni vlak:

Fmo =  =  = 2149,85 N

UNIVERZALNA KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA:

- za natovareni vlak:

- satna sila :  		Fh =  24211,08 N    (  100 %

- trajna sila : 		Ft  =   3835,16 N    (  15,8 % od Fh(u dijagram

- satna brzina:		vh =  2,83 m/s

- trajna brzina:	vt = 2,10 ( vh = 2,10 ( 2,83 = 5,94 m/s

- -satna struja: 	Ih = 135,6 A

- -trajna struja: 	It = 0,22 ( Ih = 0,22 ( 135,6 = 29,83 A

- za prazni vlak:

- satna sila : 		Fh = 24211,08 N    (  100 %

- trajna sila : 		F0 = 4299,70 N    (  17,8 %

- satna brzina: 	vh = 2,83 m/s

- trajna brzina: 	 v0 = 2,01 ( vh = 2,01 ( 2,83 = 5,69 m/s

- satna struja: 		Ih = 135,6 A

- trajna struja:	 	I0 = 0,245 ( Ih = 0,245 ( 135,6 = 33,22 A

- Srednja brzina vožnje natovarenog vlaka:

vsrt = 0,75 ( vt = 0,75 ( 5,94 = 4,46 m/s

- Srednja brzina vožnje praznog vlaka:

vsro = 0,75 ( vo = 0,75 ( 5,69 = 4,27 m/s

- Vrijeme trajanja vožnje natovarenog vlaka:

Tt =  =  = 13,0 min

- Vrijeme trajanja vožnje praznog vlaka:

To =  =  = 13,6 min

- Ukupno vrijeme vožnje:

TV = Tt + To = 13,0 + 13,6 = 26,6 min

- Vrijeme kružne vožnje:

TKR = TV + ( = 26,6 + 20 =  46,6 min

- Srednja kvadratična struja:

Iekv =  =

Iekv = 29,85 A

- uvjet : Iekv  <  Itr

29,85 A  <  54,24 A  (  nema opasnosti od pregrijavanja elektromotora

KONTROLA IZABRANOG VLAKA NA KOČENJE

- Kočna sila:

B = g ( G ( ( ( ( = 9,81 ( 12500 ( 0,2 ( 0,7 = 17167,5 N

- ( = 0,7 ( 1,25	- koeficijent pritiskanja kočnih čeljusti

- ( = 0,18 ( 0,20	- koeficijent trenja između kočnih čeljusti i bandaža kotača

- Specifična sila kočenja natovarenog vlaka:

bt =  =  = 186,00 N/t

- Kočno usporenje:

ak =  =  = 0,23 m/s2

- Vrijeme perioda kočenja:

tk =  =  = 25,83 s

- Teoretski put kočenja:

Lk =  =  =  76,72 m

- Ukupni put kočenja:

Lk’ =  =  = 88,6 m

- tp = 2 s	- pripremno vrijeme kočenja

Zaključak: Ukupni put kočenja ne zadovoljava jer je prema Pravilniku o podzemnoj eksploataciji

propisani put kočenja 40 m.

ODREÐIVANJE BROJA I PROIZVODNOSTI LOKOMOTIVA

- Broj mogućih kružnih vožnji jedne lokomotive u smjeni:

r =  =  =  9,01   (   9 vožnji

- Potrebni broj kružnih vožnji za smjensku proizvodnju:

rt =  =  = 13,95   (   14 vožnji

- k = 1,25	- koeficijent nejednolikosti transporta

- Ukupan broj kružnih vožnji u smjeni:

ru = rt + rlj = 14 + 1 =  15 vožnji

- rlj = 1 vožnja	- prijevoz ljudi

- Broj radnih lokomotiva:

n =  =  = 1,67   (   2 lokomotive

- Mogući prosječni smjenski kapacitet jedne lokomotive:

K =  =  = 1411,20 tkm

- Stvarni mogući kapacitet jedne lokomotive:

K’ =  =  = 1093,75 tkm

- Koeficijent iskorištenja lokomotive:

Ki =  =  =  0,775   (   77,5 %

PRORAČUN ELEKTRIČNE VOZNE MREŽE

Za dovodni i odvodni kabel od pretvarača do vozne žice tj. tračnica uzimamo jednožilni kabel nominalnog presjeka 95 mm2 za napon do 1000 V. Vozna žica se odabire presjeka 100 mm2 a za prugu se uzimaju tračnice tipa S-30.

- Prosječna veličina struje koju uzima lokomotiva tijekom vožnje:

Isr =  =  = 31,56 A

- Otpor jednog kilometra vozne žice:

rk =  =  = 0,206 (/km

- qk = 100 mm2	- presjek vozne žice

- Otpor jednog kilometra tračnica:

rt =  =  =  0,036 (/km

- m = 2	- broj tračnica

- p = 30 kg/m’	- masa 1 m’ tračnica ( pruga tip S-30 )

- Ukupni otpor jednog kilometra vozne žice i jednog kilometra tračnica

rm = rk + rt = 0,206 + 0,036 =  0,242 (/km

- Reducirani broj lokomotiva na jednu stranu od pretvaračke podstanice:

n’ =  =  = 1

- nj = 1	- 50 % od broja radnih lokomotiva

- Maksimalno dozvoljena dužina vozne žice na jednu stranu od pretvaračke podstanice:

Ld =  =  = 9,82 km

PRORAČUN PRETVARAČKE PODSTANICE

- Radna snaga podstanice kod napona U = 275 V:

N = ko ( U ( Isr ( n ( 10 (3 = 1 ( 275 ( 31,56 ( 2 ( 10 (3 = 17,36 kW

- ko = 1	- koeficijent istovremenosti

- Potrošnja energije za jednu kružnu vožnju na sabirnicama pretvaračke podstanice:

Akr =  =  = 2,65 kWh

- Smjenska potrošnja energije na sabirnicama pretvaračke podstanice za transport lokomotivama:

As = Akr ( ru = 2,65 ( 15 = 39,75 kWh

- Utrošak energije za transport lokomotivama na sabirnicama centralne jamske podstanice uz (a = 0,8 i (m = 0,95:

Ac =  =  = 52,3 kWh

- (a	- koeficijent učinka pretvaračkog agregata

- (m	- koeficijent učinka mreže od podstanice do centralne jamske podstanice

- Specifični utrošak energije za transport po jednom netto tkm:

a =  =  =  0,024 kWh/tkm

UNIVERZALNA KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA

Podaci za konstrukciju univerzalnih karakteristika

| I | F | v |
| --- | --- | --- |
| [%] | [%] | [%] |
| 25 | 18 | 200 |
| 50 | 42 | 137 |
| 75 | 70 | 112 |
| 100 | 100 | 100 |
| 125 | 130 | 91 |
| 150 | 165 | 82 |