PRORAČUN  TRANSPORTERA

S  BESKONAČNOM  TRAKOM

ZADANO:

- transportna dužina		  L =  187  m

- prosječni nagib trase		  ( =    5 o

- satni kapacitet			Qh = 162 t/h

- transportirani materijal	   LAPOR

1)  Presjek materijala nasutog na traku:

A =  =  =  0,0239 m2

- k1 = 0,9        -   koeficijent smanjenja teoretskog kapaciteta zbog 				        neravnomjernog nasipavanja

- k2 = 0,985   -   koeficijent smanjenja teoretskog kapaciteta zbog 				        nagiba transportera        (   tablica 1

- v = 1,70 m/s    -   brzina gibanja trake    (   tablica 2

- ( = 1,25 t/m3     -   nasipna gustoća lapora za transport trakom

2)  Aktivna širina trake:

b1 =  =  =  0,430 m

- f =  465   -   faktor oblika trake, tj. presjeka materijala  (  tablica 3

Odabrano:    užljebljeni ( koritasti ) oblik

s nagibom bočnih valjaka od 20o

Slika 1:        OBLIK TRAKE

b

b1

A

20 o

3)  Stvarna širina trake:

b =  =  =   0,533 m

Odabrano:    b =  0,65 m     (   tablica 4

- najduži rub komada za ovu širinu trake je 200 mm

(   tablica 5

4)  Snaga za pogon transportera:

Pbo = Fbo ( v   ( W (

- Pbo - snaga na osovini pogonskog bubnja   ( W (

- Fbo - vučna sila na obodu pogonskog bubnja   ( N (

Fbo =     ( N (

- c = 1,53   -  faktor povećanja vučne sile koji uzima u obzir sporedne 				   otpore u pogonu transportera       (   tablica 7

- t = 0,025  -  koeficijent trenja u ležajevima bubnjeva i valjaka

(   tablica 8

-  Gt     -   masa pokretnih dijelova transportera ( trake, valjaka )

po jednom metru dužnom transportera    ( kg/m’ (

Gt = 2 ( qt + gv’ + gv’’    ( kg/m’ (

- qt    -  masa trake ( kg/m’ (

- gv’   - masa rotirajućih dijelova nosećih valjaka po jednom metru 			  dužnom transportera ( kg/m’ (

- gv’’  - masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka po jednom metru 			  dužnom transportera ( kg/m’ (

qt = b ( ( qu + qo ) ( kg/m’ (

- qu    -  masa svih uložaka u traci ( kg/m2 (

- qo    -  masa gumene obloge trake ( kg/m2 (

VRSTA TKANINE ZA TRANSPORTNU TRAKU

Odabrano:  - traka  RP  160 / 65

s ulošcima iz rayon-polyamidnog prediva  (  tablica 9

- traka s  3  ulošaka          (   tablica 10

Kontrola dozvoljenog koritastog progiba obzirom na širinu trake

i na broj uložaka:   minimalna širina za odabranu traku je 	500 mm

što je zadovoljeno odabranom stvarnom širinom trake  b = 650 mm

(   tablica 11 a) i 11 b)

- qu =  3,90 kg/m2  -  masa svih uložaka za odabranu traku

(   tablica 12

KVALITETA OBLOGE ZA TRANSPORTNU TRAKU

Odabrano:  N  3 / 2  ( debljina obloge gornjeg pokrovnog sloja je 3 mm, 				       a donjeg pokrovnog sloja je 2 mm  (  tablica 14

- qo =  5,65 kg/m2  -  masa gumenih obloga za odabranu traku

(   tablica 14

qt = b ( ( qu + qo ) = 0,65 ( (3,90 + 5,65 ) =  6,028 kg/m’

PROMJER VALJAKA

Odabrano:  ( = 90 mm     (   tablica 15

NOSEĆI VALJCI

gv’ =    ( kg/m (

- gv’   - masa rotirajućih dijelova nosećih valjaka po jednom metru 			  dužnom transportera ( kg/m’ (

- qv’ =  9,3 kg  - masa rotirajućih dijelova nosećih valjaka

u jednom slogu      (   tablica 16

- n’ - broj nosećih slogova:

n’ =  +  =  +  = 150,00  (  150 komada

- lv =  8 m   - dužina utovarnog tijela transportera

- l’ = 1,3 m - razmak slogova nosećih valjaka    (   tablica 17

- l1’ = 0,5 ( l’ =  0,5 ( 1,3 =  0,65 m

- razmak slogova na utovarnom mjestu

gv’ =  =  =  7,460 kg/m’

POVRATNI VALJCI

gv’’ =  =  =  1,969 kg/m’

- gv’’   - masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka po jednom metru 			  dužnom transportera   ( kg/m’ (

- qv’’ =  6,4 kg  - masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka

u jednom slogu              (   tablica 16

- l’’ = ( 2 ( 3 ) ( l’ = 2,5 ( 1,3 =  3,25 m  - razmak slogova povratnih valjaka   						                  (   tablica 17

Gt = 2 ( qt + gv’ + gv’’ =  2 ( 6,028 + 7,460 + 1,969 =  21,485 kg/m’

G = 3600 ( A ( v ( ( =  3600 ( 0,0239 ( 1,70 ( 1,25 =  182,835 t/h

- G  - teoretska masa transportiranog materijala za jedan sat  ( t/h (

H = L ( sin( = 187 ( sin5o =  16,298 m

- H  - visina dizanja ili spuštanja tereta, tj. visinska razlika

krajnjih točaka transportera     ( m (

VUČNA SILA NA OBODU POGONSKOG BUBNJA

Fbo =

Fbo =

Fbo =  8112,525 N

SNAGA NA OSOVINI POGONSKOG BUBNJA

Pbo = Fbo ( v = 8112,525 ( 1,70 =  13791,293 W  =  13,791 kW

5)  Dodatna snaga zbog dopunskih otpora uslijed

skidača materijala, čistača i sl.:

Pd = 1,6 ( v ( b ( n =  1,6 ( 1,70 ( 0,65 ( 2,0 =  3,536 kW

- n = 2  - broj čistača

6)  Dodatna snaga zbog otpora uslijed bočnih vodilica:

Pv = 0,08 ( l1 = 0,08 ( 8 =  0,64 kW

- l1 = 8 m  - dužina vodilica

7)  Snaga motora za pogon transportera:

Pm =  =  =  21,138 kW

- Pef = Pbo + Pd + Pv = 13,791 + 3,536 + 0,64 =  17,946 kW  -  efektivna 							  snaga motora za pogon transportera

- ( = 0,85  - koeficijent korisnog učinka mehaničkog prijenosa između 			 elektromotora i bubnja

Vučna sila u traci na bubnju:

Fb =  =  =  10556,471 N

8)  Ukupna vučna sila u traci na punoj strani:

Ft =  = 10556,471 ( ( 1 + 0,5 ) =  15834,706 N

- ( = 0,35   - koeficijent trenja izme|u bubnja i trake za bubanj obložen 			  drvetom i suhi pogon    (    tablica 40

- ( = 180o  - kut obuhvata trake oko bubnja

-  e   - baza prirodnog logaritma

-   = 0,5    (   tablica 40

9)  Potrebni broj uložaka u traci:

z =  + 1 =  + 1 = 2,521  <  z = 3    (

- (m =  156912 N/m  - vlačna čvrstoća po jednom metru širine uloška

(   tablica 9

10)  Uređaj protiv kretanja unatrag

qm =  =  =  29,875 kg/m

- qm  - teoretska masa materijala po metru transportera  ( kg/m (

Fobv = g ( ( c ( t ( L ( ( Gt + qm ) (

Fobv = 9,807 ( ( 1,53 ( 0,025 ( 187 ( ( 21,485 + 29,875 ) ( = 3602,751 N

- Fobv   - obodna sila za slučaj vodoravno položene trake

g ( qm ( H  >  Fobv

9,807 ( 29,875 ( 16,298 = 4775,055 N  >  3602,751 N   (

(    potreban je uređaj protiv kretanja unatrag

PRIJELAZNA DUŽINA TRAKE

Odabrano:  za  b = 0,65 m i nagib valjaka  ( = 20 o  (  Lp = 0,55 m

- Lp - prijelazna dužina trake od zadnjeg nosećeg sloga do pogonskog 		bubnja   ( m (     (   tablica 6.

11)  Promjer pogonskog bubnja  ( tip A )

D =   =  =  0,351 m

- p = 29420 N/m2 - moć prenošenja sile s bubnja

na traku   (   tablica 39

Odabrano:   D = 0,4 m    (   tablica 18

Kontrola:

kontroliramo postoji li zadovoljavajući odnos između

promjera D i broja uložaka u traci( za rad u površinskim uvjetima )

DA > ( 0,125 ( 0,18 ) ( z = 0,125 ( 3 = 0,375

DA = 0,4 m  >  0,375 m   -  odabrani promjer zadovoljava

12)  Ostale karakteristike bubnja ( tip A )

BROJ OKRETAJA BUBNJA

n =   =  =  81,158 o/min

SNAGA PO JEDNOM OKRETAJU BUBNJA

s =  =  =  0,221 kW/o/min

Odabiremo bubanj ( tip A ) sljedećih karakteristika:

(   tablica 19 - 24

- DA = 0,40 m

-  L = 0,75 m  - širina bubnja

-  s  = 0,242 kW/o/min

- Fmaks =  33000 N  - maksimalna sila koju bubanj može prenijeti

- Oznaka ležaja po HRN M.C3.657 – 75SE13

- Oznaka kućišta: A-160

13)  Provjera rezultante sila na osi bubnja

Fr  <  Fmaks

Fr =

Fr =

Fr = 21936,471 N

Fo = Ft ( Fb = 15834,706 ( 10556,471 =  5278,231 N

- Fo  - maksimalna vučna sila na praznoj strani trake   ( N (

- Ft  - maksimalna vučna sila na punoj strani trake   ( N (

- Fb - vučna sila u traci na bubnju   ( N (

Fr = 20662,94 N  <  Fmaks = 33000 N

14)  Promjer bubnja bez pogona ( tip B )

Uvjet koji mora biti zadovoljen za rad na površini:

DB  >  ( 0,1 ( 0,125 ) ( z = 0,125 ( 3 = 0,375 m

DB  = 0,4 m

REZULTANTNA SILA  Fr  ZA BUBANJ BEZ POGONA

Fr = Fo (  = 5278,231 (  = 10556,46 N

Odabiremo bubanj ( tip B ) sljedećih karakteristika:

(   tablica 25 - 32

- DB = 0,4 m

-  L = 0,75 m  -  širina bubnja

- Fmaks =  15000 N  - maksimalna sila koju bubanj može prenijeti

- Oznaka ležaja po HRN M.C3.657 – 35SE13

- Oznaka kućišta: A-80

KONTROLA  PRORAČUNA  TRANSPORTA  S 				   BESKONAČNOM  TRAKOM  METODOM

OBILASKA  PO  KONTURI

Poznato:

- L = 187 m  	- transportna dužina

- b =  0,65 m		- širina trake

- ( =    5 o 		- prosječni nagib trase

- v = 1,70 m/s    	- brzina gibanja trake

- (m = 156912 N/m  - vlačna čvrstoća po jednom metru širine uloška

- qm = 29,875 kg/m’    - teoretska masa materijala po metru transportera

- qtr = 6,028 kg/m’        -  masa jednog metra dužnog trake

- gv’ = 7,460 kg/m’      - masa rotirajućih dijelova nosećih valjaka po

jednom metru dužnom transportera

- gv’’ = 1,969 kg/m’      - masa rotirajućih dijelova povratnih valjaka po

jednom metru dužnom transportera

- t = 0,025   	- koeficijent trenja u ležajevima bubnjeva i valjaka

- ( = 0,35   		- koeficijent trenja između bubnja i trake za 						   bubanj obložen drvetom i suhi pogon

- ( = 180o  		- kut obuhvata trake oko bubnja

- l’ = 1,3 m 		- razmak slogova nosećih valjaka

- ( = 0,85  		- koeficijent korisnog učinka mehaničkog prijenosa 					između elektromotora i bubnja

- c = 1,53		 - faktor povećanja vučne sile koji uzima u obzir sporedne 				   otpore u pogonu transportera

- Pd = 3,536 kW	- dodatna snaga zbog dopunskih otpora uslijed

skidača materijala, čistača i sl.:

- Pv = 0,64 kW	- dodatna snaga zbog otpora uslijed bočnih vodilica

1)  Otpori na punoj strani trake

Wt = g ( ( ( qm + qtr ) ( L ( t ( c ( cos( + gv’ ( L ( t( c ( ( qm + qtr ) ( L ( sin( (

Wt = 9,807 ( ( ( 29,875 + 6,028) ( 187 ( 0,025 ( 1,53( cos5 + 7,460 ( 187 ( 0,025 ( 1,53 + ( 29,875 + 6,028) ( 187 ( sin5 ( = 8859,823 N

Wt =  8859,823 N

2)  Otpori na praznoj strani trake

Wo = g ( ( qtr ( L ( t ( c ( cos( + gv’’ ( L ( c ( t  qtr ( L ( sin( )

Wo = 9,807 ( (6,028 ( 187 ( 0,025 ( 1,53( cos5 + 1,969 ( 187( 1,53 ( 0,025

( 6,028 ( 187 ( sin5 ) =  ( 496,337 N

Wo =  ( 404,127 N

3)  Napinjanje trake u pojedinim točkama konture

F1 =  =  =4325,892 N

Slika 2:

4

Wt

3

1

2

Wo

| TOČKA | OZNAKA SILE | IZRAŽENO POMOĆU F1 | IZNOSI SILA ( N ( | PONOVNI PRORAČUN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | F1 | 4325,892 | / |
| 2 | F2 = F1 + Wo | F2 = F1 + Wo | 3921,765 | / |
| 3 | F3 = 1,05 ( F2 | F3=1,05((F1+Wo) | 4117,854 | / |
| 4 | F4 = F3 + Wt | F4=1,05((F1+Wo)+Wt | 12977,676 | / |

4)  Kontrola progiba

Slika 3:

fdoz

Fmin                                                                                                        Fmin

l’

- Fmin   - minimalna sila napinjanja trake potrebna da bi progib ostao

u dozvoljenim granicama

- fdoz    - dozvoljeni progib trake između dva noseća sloga

fdoz = 0,02 ( l’ = 0,02 ( 1,3 =  0,026 m

Fmin = 9,807 (  = 9,807 (

Fmin =  2860,818N

- na punoj strani trake između točaka 3 i 4 djeluju sile od  4117,854N

do  12977,676N    (    F3 = 4117,854 N > Fmin = 2860,818N

što znači da kontrola progiba trake zadovoljava uvjet

5)  Kontrola sigurnosti trake

K’ =  =  =  15,718

- uvjet:   		K’ = 15,718  >  9,8	(

(    kontrola sigurnosti trake zadovoljava uvjet

6)  Kontrola potrebnog broja uložaka

z =  + 1 =   + 1 =  2,354

- uvjet:   		z = 2,354  <  3	(

(    kontrola potrebnog broja uložaka zadovoljava uvjet

7)  Vučna sila po obodu pogonskog bubnja

Fbo = F4 ( F1 = 12977,676  -  4325,892 =  8651,784 N

8)  Snaga na obodu bubnja:

Pbo = Fbo ( v = 8651,784 ( 1,70 = 14708,0323 W = 14,708 kW

8)  Snaga motora

Pef =Pbo+ Pd + Pv = 14,708 + 3,536 + 0,64 =  18,884 kW

Pm =  =  = 22,216  kW

SKICA  TRANSPORTERA  S  DIJAGRAMOM  SILA

Mjerilo:  1 cm : 20 m

1 cm : 2000 N

F4								F1

(

F3				     F2