PRORAČUN TRANSPORTA KAMIONIMA

Zadatak: Napraviti proračun transporta otkrivke rudnika bakra kamionima kiperima (dumperima) u zavisnosti od elemenata transportnih puteva datim u tabeli, za smjensku proizvodnju od 8000 t.

| Dužina dionice km | Maksimalni nagib u smjeru vožnje punih kamiona | Radijus krivine |
| --- | --- | --- |
| Broj dionice | Puni | Prazni | % | m |
| 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | - |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 9 | 50 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | -4 | 60 |
| 4 | 0.4 | 0.2 | 3 | 50 |

1. IZBOR RACIONALNOG MODELA DUMPERA ZA UTOVAR BAGERIMA

Najpovoljniji odnos između volumena sanduka kamiona i lopate bagera je 4-5 (najviše 10-12)

Broj lopata bagera potrebnih za utovar prema nosivosti kamiona:

Q=59t	masa korisnog tereta u kamionu (nosivost)

qt=9.6t	masa tereta u lopati bagera

Broj lopata bagera prema volumenu sanduka kamiona:

V=32m3	volumen sanduka kamiona

Vm=5.3m3	volumen materijala u lopati bagera

Usvajamo nk=6.

Masa tereta u lopati bagera iznosi:

V=7.5m3	geometrijski volumen lopate bagera

kp=0.8	koeficijent punjenja lopate bagera

n=1.6t/m3	nasipna gustoća iskopine

Volumen materijala u lopati bagera iznosi:

m3

k'r=1.5	koeficijent rastresitosti materijala u kamionu

kr=1.7	koeficijent rastresitosti

Stvarna masa iskopine u kamionu:

Koeficijent iskorištenja nosivosti kamiona prema masi korisnog tereta:

Maksimalno može iznositi 1.02-1.05.

Koeficijent iskorištenja volumena sanduka kamiona:

m3	utovarni volumen iskopine

Izabire se kamion TEREX tip R-65 sa slijedećim tehničkim karakteristikama:

Volumen sanduka: 32m3

Vlastita masa: 43t

Nosivost: 59t

Ukupna masa: 102t

Snaga: 481kW

2. TEHNIČKE BRZINE KRETANJA KAMIONA

Da se kamion može kretati, mora biti ispunjen uvjet:

Fa>F>W

gdje je:

Fa	adhezijska vučna sila vozila (N)

W	ukupni otpor kretanju vozila koji se dobije kad se zbroje otpor kretanju, otpor zbog nagiba, otpor zbog krivine, mehanički otpor i otpor kretanju uslijed strujanja zraka.

F	vučna sila vozila na pogonskim kotačima (N)

Maksimalna brzina kretanja kamiona u zavisnosti od njegove snage približno iznosi:

- za puno vozilo na 4. dionici:

m/s=29km/h

- gdje je:

N	snaga odabranog vozila u W

Gv	ukupna masa vozila u t

g	ubrzanje sile teže u m/s2

f	koeficijent otpora kretanju vozila (tablica 43)

i0	nagib ceste u promilima

koeficijent korisnog djelovanja prijenosnog mehanizma, koji 			iznosi za teška vozila 0.7-0.8

- za prazno vozilo na 2. dionici:

m/s=41km/h

Pv	vlastita masa vozila u t

Tehnička brzina kretanja biti će:

- za puno vozilo na 4. dionici:

km/h

kp	koeficijent proporcionalnosti koji iznosi:

| fi | 0.02-0.04 | 0.06 | 0.08-0.1 | 0.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kp | 0.92-0.95 | 0.87 | 0.9 | 1.0 |

-za prazno vozilo na 2. dionici:

km/h

Proračun maksimalne brzine u zavisnosti o snazi odabranog kamiona i tehničke brzine kretanja potrebno je napraviti za sve dionice za pune i prazne kamione!

Proračunate brzine moraju se kontrolirati s obzirom na sigurnosne brzine za pojedinu dionicu.

3. SIGURNOSNE BRZINE KRETANJA DUMPERA

Sigurnosna brzina po kriteriju mogućnosti zanošenja kamiona u krivini:

m/s=25km/h

- gdje je:

k'p	koeficijent otpora poprečnom klizanju kotača na cesti koji iznosi:

.

k	vrijednost koeficijenta otpora klizanju kotača po cesti koji iznosi 0.15-0.30 za nepovoljne uvjete rada (prljav i klizav put); 0.4-0.5 za vlažan put i normalne uvjete rada; 0.6-0.7 za čist i suh put, vrlo povoljni uvjeti kretanja.

ik	poprečni nagib krivine 0-6%

Sigurnosnu brzinu po kriteriju mogućnosti zanošenja kamiona u krivini potrebno je proračunati za sve dionice na kojima je zadan radijus krivine!

Sigurnosna brzina kretanja dampera prema kriteriju vidljivosti ceste:

-za prazno vozilo na 2. dionici:

-gdje je:

tp=1.3-1.6s	vrijeme pretkočenja

Lv	dužina pređenog puta nakon kočenja, koja je obično jednaka dužini vozila ili se usvaja da iznosi 10m.

ku=(0.50.6)k	uzdužni proračunski koeficijent otpora klizanju kotača

Sv	dužina vidljivosti ceste (tablica)

Da bi bio zadovoljen osnovni kriterij sigurnog kretanja, Sv>Lz, tj da je dužina vidljivosti ceste veća bar za 5m od dužine puta zaustavljanja smanjujemo izračunatu brzinu na 9m/s te računamo dužinu puta zaustavljanja:

-gdje Sk označava put kočenja koji iznosi:

S obzirom da nam je Sv>Lz, kriterij je zadovoljen.

Istim postupkom potrebno je izračunati brzine i za sve ostale dionice gdje je zadan radijus krivine i to za pune i prazne kamione. Od svih izračunatih brzina za pojedinu dionicu (prema tehničkoj brzini, prema kriteriju zanošenja kamiona u krivini, prema kriteriju vidljivosti,...) usvaja se najmanja za tu dionicu. Rezultati se prikazuju tabelarno.

|  | Usvojene brzine kretanja (km/h) |
| --- | --- |
| Dionica | Puni kamioni | prazni kamioni |
| 1 | 8 | 10 |
| 2 | 12 | 18 |
| 3 | 30 | 45 |
| 4 | 16 | 24 |

4. PRORAČUN SREDNJE TEHNIČKE BRZINE KRETANJA VOZILA

- vrijeme kretanja za puna vozila:

- vrijeme kretanja za prazna vozila:

Prosječne tehničke brzine kretanja iznose:

- za puno vozilo:

- za prazno vozilo:

Opća srednja tehnička brzina ciklusa:

Prosječna dnevna tehnička brzina kretanja punog i praznog vozila:

gdje je m:

Srednja tehnička godišnja brzina kretanja iznosi:

-gdje je:

kn	koeficijent smanjenja brzine kretanja vozila pri noćnoj vožnji (0.92-0.88)

Td i Tn	broj sati dnevne i noćne vožnje za vrijeme godine

5. PRORAČUN CIKLUSA VOŽNJE

Trajanje vremena utovara:

tc	trajanje ciklusa utovara lopate bagera (20-50s)

tp	vrijeme prilaženja dumpera od mjesta čekanja do mjesta utovara (5-15s)

Trajanje čekanja pri utovaru:

Trajanje istovara:

tn	vrijeme nastupanja kamiona najmanjom brzinom mjestu istovara od mjesta čekanja ili skretanja (15-45s)

tv	vrijeme vraćanja sa mjesta kipanja do stabilnog puta za savladavanje dužine 15-25m (4-10s)

tus	vrijeme savladavanja uspona (15-60s)

ts	vrijeme silaska na normalnu trasu (15-20s)

Vrijeme kretanja dumpera pri manevriranju:

-gdje je:

L1,2,...p	dužina dionica pri manevriranju (m)

v1,2,...p	brzine kretanja pri manevriranju - 1. brzina (5-10km/h)

n		broj promjena pravca kretanja

tp		vrijeme potrebno za promjenu brzina 5-10s

Vrijeme kretanja punog dumpera:

v	srednja tehnička brzina kretanja kamiona u km/h

Lt	dužina puta kojim se kreću puni dumperi

m	koeficijent koji se određuje po formuli:

Tehničko trajanje ciklusa iznosi:

Trajanje zastoja u ciklusu:

6. PRORAČUN SATNOG KAPACITETA DUMPERA

Eksploatacijski kapacitet dumpera:

kv=0.75-0.85	koeficijent iskorištenja vremena u satu

7. PRORAČUN BROJA DUMPERA

Smjenski kapacitet dumpera iznosi:

s	broj radnih sati u smjeni

Potreban broj aktivnih dumpera:

k=1.15-1.30	koeficijent neravnomjernosti proizvodnje

Potreban broj vozila u radnom parku:

nsk	broj radnih smjena kopa

nsv	broj radnih smjena vozila

Inventarski broj dumpera koji zavisi od broja aktivnih dumpera i broja dumpera koji se nalaze na remontu, u kvaru ili na popravku, računa se prema izrazu:

kip=0.75-0.85	koeficijent iskorištenja voznog parka

Potreban broj dumpera za posluživanje bagera:

dumpera

satni kapacitet bagera.